МC(K)ОУ Бачатская специальная (коррекционная) школа-интернат

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома: |  | УТВЕРЖДАЮ мп. Директор: |
| --- | --- | --- |
| ……………_____________ | 30.10.2009г. | …………….._________________ |

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов 036-09

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются 16 лет прошедшие инструктаж по правилам безопасности.

1.2. При работе с применением переносных электроинструментов соблюдать правила внутреннего распорядка,

1.3. При работе с применением переносных электроинструментов возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;

- ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

1.4. При работе с применением переносных электроинструментов должны использоваться спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет,  защитные очки.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места средств пожаротушения.

1.6. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Провести внешний осмотр и проверить целостность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля .

2.3. Проверить исправность работы переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включать электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь закреплена на верстаке или другом рабочем месте.

3.2. Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

3.3. Не допускать попадания воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления .

3.4. Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

3.5. Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, не передавать его другим лицам.

3.6. Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающим его падение.

3.7. Следить при работе за токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.

3.8. Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

3.9. Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции токоведущего кабеля прекратить работу, выключить электроинструмент, устранить возникшую неисправность.

4.2. В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.

5.2. Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом и не сметать рукой.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерской:                                                      Согласовано Заместитель руководителя

………………. _____________                                               учреждения

по учебной работе: ____________....................