МС(К)ОУ Бачатская специальная (коррекционная) школа-интернат

| СОГЛАСОВАНО Председатель прафкома: |  | УТВЕРЖДАЮ мп. Директор: |
| --- | --- | --- |
| ………………__________________ | 30.10.2009г. | …………….. _________________ |

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на деревофуговальном станке 038-09

1. Общие требования безопасности

1.1К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.

1.2. При работе на деревофуговальном станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. При работе на деревофуговальном станке возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование рук при работе без колодок и толкателей;

- работа без защитного ограждения приводных ремней;

- работа с неправильно установленными ножами;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4. При работе на деревофуговальном станке должны использоваться спецодежда и средства защиты:

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила пользования средствами индивидуальной защиты, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.

2.3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом.

2.4. Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка. Проверить исправность станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.

3.2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками или толкателями.

3.3. При обработке заготовки с длиной, превышающей длину рабочего стола станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами.

3.4. Не удалять стружку во время работы станка.

3.5. Материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали работе.

3.6. При работе на комбинированном станке запрещается одновременно работать на фуговальной и циркульной частях станка.

3.7. Не останавливать и не тормозить рукой выключенный, но еще продолжающий вращаться ножевой вал.

3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости, отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить станок и после остановки вращения ножевого вала удалить с него стружку с помощью щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.2. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы пыли.

5.3. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Согласовано   Заместитель руководителя Заведующий                                                                            учреждения

Мастерской: ________ ……………….                                    по учебной работе: ____________