МС(К)ОУ Бачатская специальная (коррекционная) школа-интернат

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома: |  | УТВЕРЖДАЮ мп. Директор: |
| --- | --- | --- |
| ………………___________________ | 30.10.09г. | ……………..__________________ |

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на заточном станке 034-09

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на заточном станке учащиеся не допускаются с18 лет прошедшие инструктаж по техники безопасности.

1.2. При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. соблюдать правила пользования средствами индивидуальной защиты, содержать в чистоте рабочее место.

1.3. При работе на заточном станке возможно воздействие следующих опасных факторов:

- отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана;

- травмирование глаз (ранение, засорение, ожоги);

- ранения осколками абразивного круга или инструмента из-за большого зазора между подручником станка и кругом;

- захват одежды или волос вращающимися деталями станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4. При работе на заточном станке должны использоваться спецодежда и индивидуальные средства защиты и защитные очки. На полу у станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим  ковриком.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места средств пожаротушения.

1.6. О несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить администрации .При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учрежден

1.7. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана.

2.3. Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с корпусом станка.

2.4. Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.

2.5. Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2-3 мм от абразивного круга.

2.6. Проверить исправность станка на холостом ходу, отступив в сторону от опасной зоны напротив круга, убедиться в отсутствии биения абразивного круга, а также в исправной работе микровыключателя защитного экрана.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

3.2. Во избежание засорения глаз частицами круга не производить заточку инструмента без защитных очков.

3.3. Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу.

3.4. Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.

3.5. Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при большом его биении.

3.6. Не производить заточку инструмента на боковой поверхности, не стоять в направлении  его вращения.

3.7. Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы.

3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного биения абразивного круга, увеличении зазора между подручником и абразивным кругом более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить станок после его остановки убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать пыль ртом и не сметать  рукой.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. Проветрить помещение мастерской.

Согласовано:Заместитель руководителя            Заведующий учебной                                                            учреждения

мастерской:__________ ………………                                 по учебной работе _______________....................