НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(согласно ГОСТ 26215-84)

Настоящий стандарт распространяется на ножовки по дереву, предназначенные для ручной распиловки древесины и древесных материалов при выполнении плотничных и столярных работ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

1.1. Ножовки должны изготовляться с полотном типов:

1 - для поперечной распиловки;

2 - для продольной распиловки;

3 - для универсальной распиловки.

Ножовки допускается изготовлять со сменными полотнами и с двухсторонним расположением зубьев на полотне.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Основные размеры полотна ножовок типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 - на черт. 2 и в табл. 1, типа 3 - на черт. 3 и в табл. 2.

1 - полотно; 2 - ручка

Тип 1

Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. 1

Тип 2

Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. 2

Таблица 1

мм

| Длина режущей части полотна L (пред. откл. ±10) | Шаг зубьев (пред. откл. (0,5) ** | Масса ножовки, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5.0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |  |
| 250* | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| 275 | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300, 325 | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 350, 375 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 0,45 |
| 400, 425 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 0,50 |
| 450 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 0,55 |
| 475 |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 500, 525 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,60 |
| 550, 575 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,65 |
| 600, 650 |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,70 |

* Только для ножовок типа 1.

** Знаком «+» обозначены применяемые шаги зубьев.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Тип 3

Черт. 3

Примечание. Черт. 1-3 не определяют конструкцию ножовок.

Таблица 2

мм

| Длина режущей части полотна L (пред. откл. ±10) | Шаг зубьев t (пред. откл. ±0,5) | Масса ножовки, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |  |
| 250 | + | + | + | + | + | + |  |  | 0,30 |
| 300 | + | + | + | + | + | + |  |  | 0,40 |
| 325 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 350 | + | + | + | + | + | + |  |  | 0,45 |
| 375 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,50 |
| 425 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,55 |
| 475 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 500 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0,60 |
| 525 |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 550 |  |  | + | + | + | + | + | + | 0,65 |
| 575 |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 600 |  |  | + | + | + | + | + | + | 0,70 |

Пример условного обозначения ножовки с полотном типа 1, исполнения 1, длиной режущей части полотна 500 мм, с шагом зубьев 5 мм:

1-1-500-5 ГОСТ 26215-84

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ножовки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам - эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Полотно ножовки должно изготовляться из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС по ГОСТ 5950-73, или из стали марок У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10 по ГОСТ 1435-74, или из стали марок 65Г, 60С2А по ГОСТ 14959-79.

Допускается изготовление полотен из других марок сталей по физико-механическим свойствам не ниже указанных.

Допускается изготовление полотен из ленты стальной светлокаленой, полированной или колоризованной по ГОСТ 21996-76.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.3. Ручки должны изготовляться из одного из перечисленных материалов:

фенопласта марки 03-010-02 по ГОСТ 5689-79;

полиэтилена высокой плотности по ГОСТ 16338-85;

пиломатериалов твердых лиственных пород 1-го сорта по ГОСТ 2695-83;

сплавов алюминиевых литейных марок АЛ2, АЛ9 по ГОСТ 2685-75;

стали любой марки по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-74. Допускается изготовление ручек из других материалов, по механическим свойствам не ниже указанных.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. На полотне не должно быть трещин, расслоений, волосовин, выкрошенных мест, коррозии.

Острые кромки (кроме режущей части) должны быть притуплены.

Допускаются следы рихтовки глубиной не более 0,05 мм.

Требования к внешнему виду полотна ножовок, изготовленных из стальной ленты, - по ГОСТ 21996-76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Твердость полотна ножовки должны быть 42...52 HRCэ.

2.6. Параметр шероховатости поверхностей полотна ножовок должен быть не более Ra 1,25 мкм по ГОСТ 2789-73, а изготовленных из стальной ленты - по ГОСТ 21996-76.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.7. Допуск прямолинейности полотна ножовки должен быть:

0,2 мм - в поперечном направлении и на 100 мм длины в продольном направлении;

0,3 мм - то же, для ножовок первой категории качества.

Требования к прямолинейности полотна ножовок, изготовленных из стальной ленты, - по ГОСТ 21996-76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. Зубья ножовок должны быть заточены и разведены.

Зуб должен быть заточен на протяжении не менее 2/3 его высоты от вершины.

Зубья ножовок с шагом до 3 мм включительно должны иметь прямую заточку передней и задней грани зуба.

Допускается неполный профиль крайних зубьев (по одному с каждой стороны) и по пять зубьев с передней и задней сторон не затачивать и не разводить.

Развод зубьев производят поочередным отгибанием их в разные стороны на величину (на одну сторону), мм:

0,1…0,3 для зубьев с шагом не более 3 мм;

0,3…0,6	«	«	«	от 3,5 до 5,0 мм;

0,6…0,8	«	«	«	6,0 мм и более.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.9. Ручка из пластмассы не должна иметь дефектов недопрессовки, выкрашиваний, раковин, трещин, облоя.

2.10. Древесина для ручек должна быть здоровой, без трещин, гнили, прорости, червоточин, влажностью не более 22 %.

Допускаются на поверхности ручек сросшиеся здоровые сучки диаметром не более 5 мм, в количестве не более 5 шт.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.11. Поверхность металлических ручек не должна иметь вмятин, сколов, заусенцев.

2.12. Полотно ножовки должно иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.303-85 для группы условий эксплуатации 3 по ГОСТ 15150-69.

Допускается светлое полотно ножовки изготовлять без защитного покрытия.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.13. Поверхности металлических ручек должны быть окрашены эмалями марок МЛ-165 и МЛ-165ПМ по ГОСТ 12034-77 или эмалью НЦ-25 по ГОСТ 5406-84 или оксидированы.

Допускается ручки из металлических сплавов, не подвергающихся окислению, не окрашивать.

Допускается другое покрытие, по защитным свойствам не ниже указанного.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.14. Поверхности деревянных ручек должны быть покрыты лаком группы 7 по ГОСТ 9825-73, нитроцеллюлозным лаком НЦ-221 по ГОСТ 4976-83 или другими лаками по своим защитным свойствам не ниже указанных.

2.15. Лакокрасочные покрытия ручек должны соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74, группа условий эксплуатации У2 по ГОСТ 9.104-79.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.16. Соединение полотна с ручкой должно быть надежным и выдерживать стягивающее усилие не менее 490 Н (50 кгс).

2.17. Наработка между переточками при распиловке сосны, ели по ГОСТ 8486-86 ножовок с шагом зубьев до 3 мм и длиной режущей части полотна до 450 мм должна быть не менее 1,0 м2; с шагом зубьев свыше 3 мм и длиной режущей части полотна до 450 мм - не менее 1,3 м2; с шагом зубьев свыше 3 мм и длиной режущей части полотна свыше 450 мм - не менее 1,5 м2 при этом ножовки должны обеспечивать параметр шероховатости обработанной поверхности Rmmax 400 мкм по ГОСТ 7016-75.

Критерием затупления ножовки является увеличение параметра шероховатости обработанной поверхности Rmmax 800 мкм по ГОСТ 7016-75.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.18. Ножовки должны изготовляться в климатическом исполнении У, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

# 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект ножовки со сменными полотнами должны входить не менее 2 полотен разных типов или с разным шагом зубьев.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. По согласованию с потребителем в комплект ножовки со сменными полотнами могут входить полотна для резки других материалов.

# 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия ножовок требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль и периодические испытания.

4.2. Приемочный контроль должен состоять из сплошного и выборочного контроля.

При сплошном контроле на соответствие ножовок требованиям пп. 2.1, 2.12, 2.13, 2.14 (в части соответствия образцам-эталонам), пп. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.15, 2.16 должен применяться двухступенчатый план контроля в соответствии с табл. 3.

Партия ножовок считается прошедшей приемочный контроль, если число дефектных ножовок в выборке на первой ступени будет меньше или равно приемочному числу, указанному в табл. 3, и партия считается не прошедшей приемочный контроль, если число дефектных ножовок в выборке на первой ступени равно или больше браковочного числа, указанного в табл. 3.

Если число дефектных ножовок в выборке на первой ступени контроля является больше приемочного числа и меньше браковочного числа, то следует перейти к контролю на второй ступени.

Таблица 3

| Объем партии, шт. | Ступени контроля | Объем выборки, шт. | Объем двух выборок, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-90 | 1 2 | 8 8 | 16 | 0 1 | 2 2 |
| 91-150 | 1 2 | 13 13 | 26 | 0 3 | 3 4 |
| 151-280 | 1 2 | 20 20 | 40 | 1 4 | 4 5 |
| 281-500 | 1 2 | 32 32 | 64 | 2 6 | 5 7 |
| 501-1200 | 1 2 | 50 50 | 100 | 3 8 | 7 9 |
| 1201-3200 | 1 2 | 80 80 | 160 | 5 12 | 9 13 |
| 3201-10000 | 1 2 | 125 125 | 250 | 7 18 | 11 19 |

Партию принимают, если количество дефектных ножовок в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных ножовок в двух выборках больше или равно браковочному числу.

Партия должна состоять из ножовок одного типоразмера, изготовленных из одного материала по одному процессу и предъявляемых к приемке по одному документу.

(Новая редакция, Изм. № 1).

4.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в три года, не менее чем на трех ножовках.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. При периодических испытаниях должна проводиться проверка ножовок на соответствие требованиям пп. 2.4-2.17 настоящего стандарта.

4.5. При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удвоенного количества ножовок из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

# 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Размеры ножовок (пп. 1.2, 2.8) проверяют специальными или универсальными средствами измерения, обеспечивающими требуемую точность измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Массу ножовок (п. 1.2) определяют взвешиванием на весах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Внешний вид ножовок (пп. 2.4, 2.9, 2.11-2.14) проверяют визуальным осмотром и сравнением с образцом-эталоном.

5.4. Твердость полотна ножовки (п. 2.5) проверяют по ГОСТ 9013-59 или по ГОСТ 22975-78.

5.5. Шероховатость поверхностей полотна (п. 2.6) проверяют сравнением с образцом шероховатости по ГОСТ 9378-75.

5.6. Допуск прямолинейности (п. 2.7) проверяют наложением на полотно специальной поверочной линейки и измерением просвета щупом.

(Новая редакция, Изм. № 1).

5.7. Влажность древесины (п. 2.10) определяют по ГОСТ 16588-79 или при помощи влагомера.

5.8. Контроль (п. 2.15) металлических и неметаллических неорганических покрытий - по ГОСТ 9.302-88, лакокрасочных покрытий - сравнением с образцом-эталоном.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.9. Прочность соединения ручки с полотном (п. 2.16) проверяют на любом специальном приспособлении приложением статической нагрузки 49+49 Н (50+5 кгс) вдоль продольной оси ножовки с помощью динамометра 2-го класса точности по ГОСТ 13837-79 или другими средствами и методами измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.10. Наработку ножовок (п. 2.17) проверяют распиливанием сосны, ели по ГОСТ 8486-86 влажностью не более 22 %.

Ножовку считать выдержавшей испытания при условии распиливания указанного в п. 2.17 количества древесины без переточки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На каждой ножовке должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;

цена (для розничной продажи);

количество сменных полотен (в случае изготовления ножовки со сменными полотнами).

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение гарантийного срока эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2. Консервация ножовок - по ГОСТ 9.014-78, вариант защиты ВЗ-1, срок защиты без переконсервации не менее одного года.

Допускается применение других вариантов противокоррозионной защиты, обеспечивающих сохранность изделия в течение гарантийного срока хранения.

(Новая редакция, Изм. № 1).

6.3. Упаковка и транспортирование ножовок - по ГОСТ 18088-83.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем другая упаковка, обеспечивающая сохранность ножовок от механических повреждений и воздействия влаги во время транспортирования и хранения.

6.4. Ножовки могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.5. Условия хранения ножовок - по группе 2 ГОСТ 15150-69.

# 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ножовок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим стандартом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации ножовок - один год со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления - со дня получения потребителем.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Типы, основные размеры и параметры 1 2. Технические требования 4 3. Комплектность 5 4. Правила приемки 5 5. Методы испытаний 6 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 6 7. Гарантии изготовителя 7